Муниципальное общеобразовательное учреждение

лицей № 8 “Олимпия”

Дзержинского района г. Волгограда

Городской конкурс

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского

секция физики

Исследование электрических свойств ферромагнитной жидкости

Выполнили:

учащиеся  11 «Б» класса

МОУ лицея № 8 “Олимпия”

Иванов Владимир Алексеевич и Ночвин Лев Игоревич

учитель физики:

Марчук Эдуард Викторович, канд. физ.-мат. наук

научный консультант:

Марчук Эдуард Викторович, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры общей физики ВГПУ.

Волгоград 2010

| Оглавление |  |
| --- | --- |
| Введение........................................................................................................ .. | 3 - 4 |
| 1 Техническая левитация……………………………................................... | 5 - 12 |
| 1.1 Способы технической левитации в силовом поле и проблемы их использования ………………………………................................................ | 5 - 6 |
| 1.2 Технические применения левитации…................................................. | 7 - 8 |
| 2 Электромагнитная индукция ……………………………...……………. | 13 - 20 |
| 2.1. Действие магнитного поля на проводник с электрическим током................................................................................................................. | 13 - 14 |
| 2.2. Электромагнитная индукция. Правило Ленца ……………..…...…… | 15 - 19 |
| 3 Исследование устойчивости алюминиевого кольца в переменном магнитном поле …………………………………………………………….. |  |
| Заключение..................................................................................................... | 21 |
| Список источников и литературы................................................................ | 22 |
| Приложение А…............................................................................................ | 23 |
| Приложение Б…............................................................................................. | 24 - 25 |

Введение

В последние годы в промышленно развитых странах активно ведутся работы по созданию новых типов высокоскоростных транспортных средств на магнитном подвесе [1, 2], так называемого бесконтактного метода транспорта. На сегодняшний день разработано множество способов технической левитации, которые используются уже давно и, как следует из статьи [3], по мере развития техники становятся все более и более актуальными. Магнитная левитация может быть реализована тремя способами: с использованием постоянного магнита, электромагнита или сверхпроводящего магнита. …

1 Техническая левитация

1.1 Способы технической левитации в силовом поле и проблемы их использования

Левитацией  называется состояние, при котором твердое тело "парит" в силовом поле подвеса без какого-либо механического контакта с окружающими телами… .

1.2 Технические применения левитации

Прежде всего, неконтактный подвес радикально решает проблему трения и позволяет создавать "вечные" подшипники, которые не будут претерпевать износа во все время эксплуатации….

2 Электромагнитная индукция

2.1 Действие магнитного поля на проводник с электрическим током

Направление силы действующей на проводник с током в магнитном поле зависит от направления тока, а также от направления магнитного поля. Эта сила носит название силы Ампера и определяется выражением

,						(1)

где  - элемент проводника с током, помещенного в магнитное поле (направление совпадает с направлением тока), I – сила тока в проводнике,  - вектор магнитной индукции.

Направление силы Ампера, согласно формуле (1), определяется по правилу векторного произведения, и всегда перпендикулярно вектору  и ,  что иллюстрирует рисунок1.

Рисунок 1 – Направление силы Ампера

Отметим, что сила Ампера есть сумма сил, действующих со стороны магнитного поля на движущиеся по проводнику частицы, несущие электрические заряды….

Индукционный ток  течет навстречу выбранному положительному направлению  обхода контура при возрастании магнитного потока

Рисунок 3 – Иллюстрация правила Ленца

Правило Ленца имеет глубокий физический смысл – оно выражает закон сохранения энергии….

Значения полученных напряжений для различных фруктовых батареек  и сочетаний электродов приведены ниже в таблицах 1 - 5.

Таблица 1 - Батарейка из картофеля

|  | Медь/цинк | Сталь /медь |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, U, В | 0,8 | 0,44 |
| Сила тока I, мкА | 83 | 31 |

Таблица 2 - Батарейка из лимона

|  | Медь/цинк | Сталь /медь |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, U, В | 0,82 | 0,5 |
| Сила тока I, мкА | 212 | 118 |

Приложение А

Интеграл  в выражении для тока (2.17) имеет вид

.			(А.1)

Учитывая соотношение

,

интеграл в (А.1) можно представить следующим образом

.

После преобразования, последний интеграл можно переписать в виде

.  				  (А.2)